POS.	MENGE	EH	BEZEICHNUNG	EINZEL	GESAMT

Feuerlöschsystem ANSUL R-102

Dreitankanlage

ausgeführt nach den Richtlinien des VDS Köln,

bestehend aus zwei Löschmittelbehälter sowie

der automatischen Auslöseeinheit ANSUL - Auto-

man mit dem dazugehörigem Druckminderer so-

wie Doppel – Mikro - Schalter als Wechsler mit

potentialfreiem Kontakt.

Abmessungen:

B= 420 mm

T= 190 mm

H= 600 mm

und

B= 230 mm

T= 190 mm

H= 600 mm

und

B= 420 mm

T= 190 mm

H= 600 mm

im Lieferumfang enthalten:

1 St.	mechanischer Auslösemechanismus

einschließlich 1 Löschmittelbehälter 11,4 Liter

aus Edelstahl sowie 2 separates Gehäuse für

2. und 3. Löschmittelbehälter

3 St.	Kanister ANSUL R 102, 11,4 Liter

2 St.	Treibgasflasche, gefüllt mit 268g Stickstoff

1 St.	Komplette Montage sowie Inbetriebnahme

und Übergabe im Zuge der Montage

Lohn:

Sonstiges:

ST	EP: